Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na recykler drogowy

Szerokość robocza 2000 mm, głębokość robocza do 500 mm w jednym przejeździe.. Mechaniczny napęd bębna frezującego. Możliwość zmiany prędkości obrotów bębna frezującego. Bęben frezujący wyposażony w system szybkiej wymiany mocowań noży frezujących. Możliwość wyboru pracy maszyny przeciwbieżnie lub współbieżnie. Możliwość ustawienia bezstopniowego, ciągłego, hydraulicznego napędu na cztery koła z czterema zakresami prędkości i blokadą mechanizmu różnicowego. Możliwość hydraulicznego ustawiania osłon przed i za bębnem Wyposażenie w przednią osłonę bębna regulowaną hydraulicznie wraz z listwą kruszącą. Wyposażenie w hydrauliczny układ kierowniczy. Możliwy wybór sposobu sterowania maszyną: „psi bieg”, „jazda po łuku” lub „jazda na wprost„. Wyposażenie maszyny w system niwelacji wraz z elektronicznym czujnikiem nachylenia poprzecznego. Wyposażenie w regulator mocy silnika Diesla w trybie automatycznym lub ręcznym. Wyposażenie w bezstopniową regulację głębokości roboczej poprzez opuszczanie lub podnoszenie całego bębna frezującego. Automatyczne dostosowanie komory mieszającej do aktualnej głębokości roboczej Wyposażenie w napędzaną hydraulicznie myjkę wysokociśnieniową. Wyposażenie w umieszczony na maszynie zbiornik wody dozowanej przy wytwarzania bitumu spienionego. Wyposażenie maszyny w oddzielne urządzenia pompujące do bitumu spienionego i wody oraz dwie oddzielne listwy wtryskowe. Wyposażenie w zamykaną pokrywę silnikową z izolacją dźwiękochłonną Wyposażenie w kompletny system oświetleniowy (zdejmowane reflektory robocze) do pracy w nocy. Wyposażenie w instalację pneumatyczną ze wszystkimi armaturami na 8 bar. Wyposażenie w system zabezpieczeń z 3 wyłącznikami awaryjnymi.