Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na rozsypywacz środków wiążących  jako podwozie jednoosiowe (25 km/h) z amortyzowanym zaczepem pociągowym Hitch

- Zbiornik o pojemności 10m3, z wewnętrznymi wzmocnieniami i zamykanymi drzwiczkami bocznymi

- Pneumatyczne urządzenia do napełniania po obu stronach zbiornika z przyłączem i zaworem

- Wydajność rozsiewania przy prędkości 2 km/h do 50 l/m2

- Hydrauliczna zasuwa odcinająca, wysokość otwarcia 300 mm

- Fartuch przeciwpyłowy do redukcji zapylenia przy rozsiewaniu środka wiążącego.

- Zamknięta hydraulika pokładowa z pompą hydrauliczną i zaworami zasilania olejem. Napęd poprzez wał przekaźnika mocy z ciągnika

- Wskazanie dla pełnego i pustego zbiornika za pomocą sygnału świetlnego